Локальные и глобальные компьютерные сети.

Компьютерная сеть - это совокупность компьютеров и различных устройств, обеспечивающих информационный обмен между компьютерами в сети без использования каких-либо промежуточных носителей информации.

Классификация компьютерных сетей

по степени географического распространения:

- локальные сети (Local Area NetWorks, LAN) - это коммуникационные системы, поддерживающие в пределах одного здания или некоторой ограниченной территории один или несколько высокоскоростных каналов передачи цифровой информации, предоставляемых подключаемым устройствам для кратковременного монопольного использования. Самые распространенные локальные сетевые технологии – Ethernet и Token Ring (открытые стандарты);

- региональные сети (Metropolitan Area NetWorks, MAN) - сети расположенные на территории города или области;

- глобальные сети (Wide Area NetWorks, WAN) - это объединенные сети, в которые входят узлы, размещенные в различных географических пунктах;

по типу среды передачи:

- беспроводные (спутниковые, радиорелейные, оптические);

- кабельные (телефонный кабель, витая пара, коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель);

по скорости передачи информации:

- низкоскоростные (до 10 Мбит/с);

- среднескоростные (до 100 Мбит/с);

- высокоскоростные (свыше 100 Мбит/с);

по принадлежности:

- ведомственные (принадлежат одной организации и располагаются на ее территории);

- государственные или национальные (используемые в государственных структурах);

- международные.

Топология - способ соединения компьютеров в сети (геометрическая схема соединения). Сети Ethernet могут иметь топологию «шина» и «звезда» (рис. 1).

Рисунок 1- Топологии сетей Ethernet

В настоящее время топология современных локальных сетей стала практически независимой от применяемых технологий (Ethernet и Token Ring), что и обусловило появление концепции структурированных кабельных систем СКС (SCS – Structured Cabling System). Стандарты на СКС должны определять следующие позиции: среда передачи данных; топология; допустимые расстояния (длина кабелей), интерфейс подключения пользователей (сетевые платы), кабели и соединительная аппаратура, пропускная способность, практика установки.

# Физическая среда передачи данных включает:

- линии связи;

- сетевые адаптеры;

- повторители (repeater);

- концентраторы (hub).

# Логическая среда передачи данных определяется:

- коммутаторами (switch);

- маршрутизаторами (router);

- шлюзами (gateway).

Линии связи классифицируются на

беспроводные

- спутниковые,

- радиорелейные,

- оптические;

кабельные

- телефонный кабель,

- коаксиальный кабель,

- витая пара,

- оптоволоконный кабель.

Протокол – это перечень «правил», определяющий сетевое взаимодействия компьютеров в рамках одного уровня.

##### Пакет – блок данных, используемый для передачи данных по сети, имеющий строго-определенную структуру, включающую в себя заголовок и поле данных. В Internet данные разбиваются на маленькие части, которые заключаются в пакеты; каждый пакет пересекает сеть отдельно от других. Размеры пакетов могут меняться от примерно 40 до 32000 байт, в зависимости от оборудования, каналов связи в сети, но, обычно, пакеты не бывают длиннее 1500 байт.

В 1993 году узаконили четыре уровня сетевого взаимодействия  стека протоколов TCP/IP:

- канальный (сетевые аппаратные средства и драйверы устройств);

- сетевой (базовые коммуникации, адресация и маршрутизация);

- транспортный (связь между программами в сети);

- прикладной (прикладные программы конечных пользователей).

Контрольные вопросы

- Дать определение компьютерной сети и ее назначения.

- По какому принципу строится архитектура сетей?

- Как классифицируются компьютерные сети по территориальному признаку?

- Какие существуют разновидности корпоративных сетей.

- Дайте определение понятиям "клиент", "сервер".

- Какие задачи решаются рабочими станциями, а какие сервером?

- Перечислите топологии компьютерных сетей. Назовите достоинства и недостатки.

Задания:

- Нарисуйте в текстовом редакторе схему компьютерной подсети вашего учебного класса.

- Посмотрите входит ли в локальную сеть ваш учебный компьютер. Если да, то каким образом можно посмотреть ресурсы других компьютеров?

- Изобразите в текстовом редакторе известные вам топологии сетей.

Задание на дом: Подготовьте сообщение на одну из следующих тем:

- ICQ история появления, принцип действия

- Социальные сети: Одноклассники, В контакте. История появления. Есть ли подобные социальные сети в других странах, как они называются?

- Поисковые системы. Когда они появились. Как правильно составлять поисковые запросы? Какие поисковые системы существуют.

- Что такое скайп? Какие возможности он предоставляет пользователям?

- Интернет пиратство – что это такое? Откуда берется спам?

- Электронная почта. История появления, принцип действия. Какие существуют почтовые серверы. Что такое @? Как этот символ называется в России? В других странах?

- Телеконференция. Что это такое? Какое техническое оборудование необходимо для ее проведения?

По возможности подготовьте презентацию, иллюстрирующую ваше сообщение.